## Slide 1: “网”罗万象 园区网络设计
广东松山职业技术学院 计算机与信息工程学院
汇报人：曾庆庆
2025/11/14

## Slide 2: “网”罗万象园区网络设计
目录
1
项目概述与设计目标
2
网络规划设计与拓扑实现
3
网络部署与实施细节
4
项目验收与运维验证

## Slide 3: 项目概述与设计目标
明确园区网络建设的核心目的、标准及需求分析框架

## Slide 4: 设计目的解析
掌握园区网络在办公场景中的应用逻辑与技术实践能力
理解园区网络核心架构
深入掌握园区网的经典三层架构（接入层、汇聚层、核心层），理解其在企业办公环境中的部署意义和功能划分，为后续设计提供理论支撑。
熟悉主流网络技术应用
学习并掌握VLAN划分、OSPF动态路由、WLAN无线覆盖、NAT地址转换等关键技术，确保设计方案具备可操作性和先进性。
掌握网络全生命周期管理
从规划、设计、部署到运维优化，全面了解园区网络项目的完整流程，提升综合项目执行能力。
提升实际规划设计能力
针对具体楼宇结构和部门分布，完成设备选型、拓扑搭建、IP地址规划等工作，锻炼解决真实场景问题的能力。
强化实操与验证技能
通过ENSP模拟器进行配置部署，并开展连通性测试、安全策略验证等操作，增强动手能力和故障排查经验。

## Slide 5: 设计标准体系
制定符合功能、安全、可靠性与管理规范的技术准则
功能满足标准说明
明确有线/无线接入速率、地址分配机制、路由互通方式及服务发布路径，保障基础业务正常运行。
1
安全合规标准构建
实施VLAN隔离、WPA2加密、访问控制列表（ACL）和SNMPv3安全管理，确保网络边界与内部通信的安全性。
2
可靠性与扩展性要求
设计冗余链路、预留端口资源，支持未来新增500个有线终端和200个无线终端，保障系统长期可用性。
3
网络管理规范化
统一设备命名规则（如ZQQ CORE）、建立管理VLAN（192.168.100.2/24），实现集中监控与高效维护。
4

## Slide 6: 需求采集与分析方法
系统化获取客户需求并转化为技术实施方案
多维度信息收集
包括终端数量、物理布线条件、部门访问权限需求、无线覆盖范围、网络安全等级等五项关键信息，作为设计输入依据。
1
成本与性能平衡策略
在预算有限前提下选择高性价比设备，优化拓扑结构以降低总体成本，同时保证百兆接入、千兆主干的性能需求。
2
终端类型与接入方案匹配
同时部署有线交换机和Fit AP+AC集中式无线架构，满足多样化终端接入需求，提升用户体验。
3
流量模型与带宽预估
分析内网流量走向，接入层采用百兆以上端口，主干链路使用千兆以太网避免瓶颈，保障数据传输效率。
4
冗余与容灾设计考虑
在三层网络中设计冗余路径，确保单点故障时不中断业务，提高整体系统的稳定性与可用性。
5

## Slide 7: 网络规划设计与拓扑实现
完成设备选型、物理连接设计及接口编号管理

## Slide 8: 设备选型与物理拓扑设计
构建清晰的网络架构图与设备互联关系
基于三层办公楼宇结构，确定每层终端密度差异：一层终端少（1台24口交换机），二、三层终端多（各需至少1台48口交换机）。
背景信息整合
采用星型拓扑结构，核心层（CORE）连接汇聚层（F2-AGG1/F3-AGG1），再下联接入层交换机（ACC系列），形成稳定层级结构。
拓扑结构设计
ZQQ CORE负责全局路由、DHCP服务、OSPF宣告；ZQQ Router承担出口NAT与Internet接入；ZQQ AC统一管理所有AP。
核心设备功能定位
AC通过管理VLAN实现跨楼层AP注册：一楼AP采用二层注册，二、三楼AP采用三层注册，提升灵活性与可管理性。
无线控制器部署模式
所有设备均按规范标注接口编号，例如ZQQ F1-ACC1含E0/0/1~E0/0/222和G0/0/1~G0/0/2，便于后期配置与查错。
设备接口详细编号
Router使用静态IP（1.1.1.1-1.1.1.10/24）接入公网，下一跳为1.1.1.254，确保内外网通信稳定可靠。
出口互联网接入配置

## Slide 9: 二层网络设计与VLAN规划
按部门、楼层、设备类型划分独立VLAN，防止广播风暴，提升安全性和管理效率。
VLAN划分原则
实现广播域隔离与设备间通信控制
行政部（VLAN102）、市场部（VLAN103）、研发部（VLAN104）、总经理办公室（VLAN101）各自独立，互不干扰。
业务VLAN配置明细
一楼至三楼分别设置管理VLAN（VLAN1~3），用于交换机远程管理；无线管理VLAN分别为205、206、207，专用于AP通信。
管理VLAN设置
LSW8与LSW10之间使用VLAN201、LSW9与LSW10使用VLAN202、LSW8与LSW9使用VLAN203、LSW10与AR1使用VLAN204，确保设备间通信有序。
互联VLAN设计
每层大厅无线终端归属独立VLAN：一楼为VLAN105、二楼为VLAN106、三楼为VLAN107，便于策略控制与用户识别。
无线终端VLAN分配
所有VLAN间通信由三层网关（如LSW8、LSW9、CORE）控制，结合ACL实现精细化访问策略。
VLAN间通信控制

## Slide 10: 三层网络设计与路由规划
实现跨网段通信与动态路由协议部署
IP地址段统一规划
使用192.168.0.0/16私有地址空间，按楼层和功能划分子网，避免地址冲突，便于扩展。
1
静态与DHCP混合分配
管理设备采用静态IP（如192.168.1.0/24），普通终端通过DHCP自动获取地址（由LSW8/9/10或AGG设备提供服务）。
2
默认路由配置
各楼层管理网段（如192.168.1.0/24）默认路由指向对应汇聚交换机或核心交换机，确保本地通信优先处理。
3
OSPF动态路由部署
在核心设备（CORE）、汇聚层（F2-AGG1/F3-AGG1）和路由器（Router）上启用OSPF协议，实现全网自动学习路由表。
4
互联网段路由宣告
将192.168.201.0/24~192.168.204.0/24等互联网段在OSPF中宣告，确保骨干链路可达性。
5
网关设备角色定义
LSW8、LSW9、LSW10分别作为行政部、市场部、研发部及无线终端的网关，减轻核心设备负担，提升响应速度。
6

## Slide 11: WLAN无线网络设计
AP部署策略
每层至少部署3台双频AP（ZQQ F1-AP/F2-AP/F3-AP），确保信号无死角覆盖，单客户端速率不低于2Mbit/s。
无线管理VLAN配置
各楼层AP通过专用管理VLAN接入AC：一楼使用VLAN205（IP:192.168.205.253/24），实现跨三层注册。
SSID与密码差异化设置
不同楼层设置独立SSID：WLAN-F1（访客）、WLAN-F2（员工）、WLAN-F3（管理层），密码分别为WLAN@Guest123、WLAN@Employee2、WLAN@ Employee3。
安全策略统一实施
所有无线网络启用WPA-WPA2+PSK+AES加密方式，防止非法接入，保障无线通信安全性。
VAP模板灵活引用
每层配置独立VAP模板，转发模式设为“直接转发”，业务VLAN绑定对应STA VLAN（如VLAN105），提升效率。
DHCP服务器分布部署
一楼由CORE分配地址，二楼由F2-AGG1分配，三楼由F3-AGG1分配，减轻中心压力，提高响应速度。
实现全覆盖、高安全、易管理的无线接入环境

## Slide 12: 安全策略与出口控制设计
构建多层次网络安全防护体系
VLAN隔离与访问控制
通过VLAN划分实现部门间逻辑隔离，在核心交换机（CORE）上配置traffic-filter ACL，禁止一楼访客访问内部网络。
1
NAT地址转换配置
在出口路由器（Router）上配置NAT，实现内网终端访问Internet；同时配置NAT Server，将Web服务器（192.168.100.1:80）对外发布。
2
访客网络独立管控
一楼访客SSID仅允许访问Internet，无法访问行政部、研发部等敏感区域，有效防范横向渗透风险。
3
SNMPv3安全管理
所有网络设备启用SNMPv3协议，配置认证与加密功能，确保网管系统（NMS, 192.168.100.2）与设备通信安全。
4
设备告警主动上报
配置设备异常事件（如链路断开、CPU过高）主动发送Trap消息至NMS，实现故障快速响应。
5
流量过滤与行为监管
在CORE上部署traffic-filter策略，限制特定IP或端口的流量，防止滥用带宽或恶意攻击。
6

## Slide 13: 网络部署与实施细节
全面展示各设备的具体配置内容与实施步骤

## Slide 14: 路由器（Router）配置实施
配置主机名（ZQQ Router）、登录密码、Telnet远程访问权限，确保设备基本安全。
基础参数设置
1
G0/0/0连接CORE，IP为192.168.204.1/24；G0/0/1连接外网，IP为1.1.1.1/24；G0/0/2备用。
接口IP地址分配
2
启用OSPF进程1，Area 0，宣告192.168.204.0/24网段，与CORE建立邻居关系，同步路由表。
OSPF区域配置
3
配置默认路由指向外网网关1.1.1.254，确保内网可通过Router访问Internet。
静态路由与默认路由
4
配置Easy IP实现内网上网；配置NAT Server将192.168.100.1:80映射为公网可访问服务。
NAT地址转换规则
5
配置SNMPv3用户、组、视图，启用Trap通知，实现与NMS平台联动监控。
SNMP监控集成
6
关闭不必要的服务（如HTTP、FTP），开启ACL过滤非法流量，提升设备自身安全性。
安全策略加固
7
配置Syslog日志记录，同步NTP时间，便于审计与故障回溯。
日志与时间同步
8
完成基础设置、IP编址、OSPF、NAT及SNMP配置

## Slide 15: 核心交换机（CORE）配置实施
实现VLAN、网关、DHCP、OSPF及流量控制功能
1
创建VLAN1、VLAN2、VLAN3、VLAN100~107、VLAN201~207，满足各部门与管理需求。
VLAN创建与划分
2
为每个VLAN配置三层接口（VLANIF），如VLANIF100 IP为192.168.100.254/24，作为服务器网关。
VLANIF接口配置
3
在VLANIF101、105、205等接口启用DHCP，自动分配IP地址，减少人工配置工作量。
DHCP服务部署
4
宣告192.168.100.0/24、192.168.1.0/24等网段进入OSPF，参与全网路由计算。
OSPF路由宣告
5
在VLANIF105接口调用ACL，禁止访客访问内部资源，仅允许访问Internet。
流量过滤策略应用
6
设置SNMP用户权限、加密算法，确保与NMS通信过程受保护。
SNMPv3配置
7
若存在多条上行链路，配置Eth-Trunk提升带宽利用率和链路可靠性。
端口聚合与冗余
8
启用RSTP防止环路，保障二层网络稳定性。
STP生成树协议启用

## Slide 16: 汇聚交换机（F2-AGG1/F3-AGG1）配置实施
承担楼层汇聚、DHCP中继与路由功能
与CORE保持一致，创建相同VLAN编号，确保跨设备通信顺畅。
VLAN配置一致性
将连接接入交换机的端口划入相应VLAN，如F2-AGG1连接F2-ACC1的端口属于VLAN102（行政部）。
接口加入对应VLAN
为二楼无线终端（192.168.106.0/24）配置VLANIF106网关，提升本地转发效率。
VLANIF网关设置
在VLANIF103、106等接口启用DHCP Relay，将请求转发至F2-AGG1本地DHCP服务器。
DHCP中继代理配置
与CORE和Router建立OSPF邻接关系，传递二楼相关网段路由信息。
OSPF邻居建立
配置SNMP共同体或用户，接受NMS轮询，实现状态可视化。
SNMP监控接入
配置静态路由或OSPF Cost值，实现主备路径切换，增强容错能力。
上行链路备份

## Slide 17: 接入交换机（ACC系列）配置实施
端口划分至指定VLAN
将员工电脑端口加入对应部门VLAN（如行政部→VLAN102），实现精准归属。
Trunk与Access端口配置
下联终端为Access模式，上联汇聚层为Trunk模式，允许多VLAN通过。
端口安全策略启用
配置最大MAC地址数限制、违规动作（如shutdown），防止私接路由器或ARP攻击。
远程管理接口配置
配置Management VLAN IF接口IP（如192.168.1.10/24），支持Telnet或SSH远程登录。
SNMP基础配置
开启SNMP服务，配置只读团体字或v3用户，便于网管平台采集信息。
LLDP邻居发现启用
开启LLDP协议，自动发现相邻设备及其端口信息，辅助网络拓扑绘制。
风暴控制与QoS初步设置
启用广播风暴抑制，设置优先级队列，保障关键业务带宽。
完成终端接入、端口安全与远程管理

## Slide 18: 无线控制器（AC）配置实施
实现AP集中管理与无线策略下发
基础系统设置
配置AC主机名（ZQQ AC）、管理IP（192.168.205.253）、登录凭证等基本信息。
有线网络互通配置
配置G0/0/1~G0/0/8接口所属VLAN，确保与CORE、汇聚层正常通信。
AP组与模板绑定
创建AP组WLAN-F1/F2/F3，分别引用对应VAP模板、SSID模板和安全模板，实现批量配置。
域管理模板设置
设置国家代码CN，符合中国无线电法规要求，避免信道越界。
SSID与安全策略下发
每层SSID独立命名，启用WPA2-PSK-AES加密，密码分级管理，提升安全性。
VAP模板转发模式设定
采用“直接转发”模式，数据流不经AC，降低延迟，提升吞吐性能。
SNMP监控集成
配置SNMPv3参数，使AC状态可被NMS实时监控，及时发现异常。
CAPWAP隧道建立
确保AP成功注册至AC，查看CAPWAP状态为“Run”，表示控制通道已建立。

## Slide 19: 项目验收与运维验证
制定严格的验收标准与测试方法

## Slide 20: OSPF邻居状态验证
确认全网OSPF邻居关系正常建立
使用`display ospf peer`命令检查CORE、AGG、Router之间的邻居状态是否为“Full”。
查看OSPF邻居表
使用`display ip routing-table`确认各设备已学到其他网段路由条目。
验证路由表学习情况
确保所有设备处于同一Area 0区域，避免区域不匹配导致无法建邻。
检查OSPF区域配置
从一楼终端ping三楼服务器，验证OSPF是否成功实现跨层通信。
测试跨网段连通性

## Slide 21: 网段互访测试
验证不同VLAN间的访问控制策略
同一部门内部通信
测试行政部两台PC能否互相ping通，验证接入层连通性。
跨部门访问限制
尝试从市场部访问研发部服务器，应被ACL阻止，体现安全策略有效性。
无线与有线互通测试
无线终端尝试访问总经理办公室PC，根据策略判断是否允许。
网关连通性检测
终端tracert网关IP，确认第一跳可达，排除本地配置错误。

## Slide 22: 访客流量控制验证
检查访客网络是否被正确隔离
访客访问内网测试
使用一楼访客账号连接WLAN-F1，尝试访问行政部共享文件夹，应失败。
访客上网权限验证
访客能正常打开浏览器访问百度等外网网站，证明NAT生效。
ACL策略核查
在CORE上查看traffic-filter规则是否正确应用在VLANIF105接口。
抓包分析流量走向
使用Wireshark抓包确认访客流量未进入内部业务网段。

## Slide 23: 无线客户端接入测试
验证无线信号覆盖与认证功能
信号强度检测
使用手机或笔记本扫描WLAN-F2信号，RSSI大于-70dBm视为合格。
正确输入密码接入
输入WLAN@Employee2后成功获取IP地址，进入认证界面或直接上网。
获取IP地址验证
无线终端通过DHCP获得192.168.106.x地址，网关为LSW8。
跨楼层漫游测试
移动过程中信号自动切换AP，不掉线，体现无缝漫游能力。
多用户并发接入
多人同时连接同一AP，观察是否出现卡顿或拒绝服务现象。
AP注册状态检查
在AC上执行`display ap all`，确认ZQQ F1-AP/F2-AP/F3-AP状态为“normal”。

## Slide 24: 上网流量限制测试
验证出口策略是否有效执行
终端ping www.baidu.com，成功解析并收到回复，表明NAT正常。
内网访问外网测试
尝试访问某些受限网站（如游戏、视频），应被阻断或限速。
特定服务禁止访问
外网模拟访问Router公网IP:80，应能显示Web服务器页面内容。
NAT Server服务验证
在Router上查看NAT会话表，确认内网IP成功转换为公网IP。
流量统计与监控
使用测速工具测试上传下载速度，评估是否符合预期带宽水平。
带宽占用监测
断开主链路后观察备用路径是否自动接管，验证冗余机制有效性。
故障恢复测试

## Slide 25: 谢谢观看
汇报人：曾庆庆
2025/11/14